## Slide 1
基尔霍夫定律
基尔霍夫定律概括了电路中电流和电压分别遵循的基本规律，是用以分析和计算电路的基本依据。
KCL适用于集中参数电路中的任一“结点”，
KVL适用于集中参数电路中的任一“回路”。
有关术语
（2）支路：二端元件
（3）结点（节点）：元件的端点
（4）回路：电路中任一闭合路径
（5）网孔：内部不含组成回路以外支路的回路
（1）网络：含元件较多的电路
平面网络
非平面网络

## Slide 2
?
-1A
基尔霍夫第一定律KCL
对于任一集中参数电路中的任一结点，在任一瞬间，流出（或流入）该结点的所有支路电流的代数和等于零。
基尔霍夫第二定律KVL
对于任一集中参数电路中的任一回路，在任一瞬间，沿该回路的所有支路电压的代数和等于零。
KCL反映了电路中汇合到任一结点的各支路电流之间的相互约束关系
KVL反映了任一回路中各支路电压之间的相互约束关系
i1
i2
i3
+
_
_
+
+
_
1A
2A
+
_
+
_
+
_
+
_
u1
u3
u4
u2

## Slide 3
KCL的实质是电流连续性原理在集中参数电路中的表现。所谓电流连续性：在任何一个无限小的时间间隔里，流入和流出同一节点的电流必然是相等的，或在节点上不可能有电荷的积累，即每个节点上电荷守恒。
节点(a) -i1+i2=0
节点(b) -i2+i3+i4=0
节点(c) -i3+i5=0
节点(d) i1-i4-i5=0
-i1+i4+i5=0
n个节点电路只有n-1个KCL方程独立
对图示电路，取流出节点的支路电流为正，流入为负，则有：

## Slide 4
KCL与电路中元件的性质无关
KCL也适用于广义节点，即一个闭合面
根据KCL，设流入节点的电流为负，则： -i1-i2-i3=0
KCL仅适用于集中参数电路
KCL给支路电流加上了线性约束，构成（节点数-1）个独立的常系数线性齐次代数方程

## Slide 5
内网孔(1) u1+u2+u4=0
内网孔(2) -u4+u3+u5=0
外网孔 u1+u2+u3+u5=0
平面网络中独立的KVL方程数与内网孔数相同
对图示电路，取支路电压与支路电流一致参考方向，则有
1
2

## Slide 6
KVL实质上是能量守恒定律在集中参数电路中的反映。单位正电荷在电场作用下，由任一点出发，沿任意路径绕行一周又回到原出发点，它获得的能量（即电位升）必然等于在同一过程中所失去的能量（即电位降）。
对图示电路，取支路电压方向与回路方向一致时为正，否则为负，则有
回路① u4-u5+u6=0
回路② -u1+u5-u4-u3=0

## Slide 7
KVL与回路中元件的性质无关，即任何两点间的电压是确定的，与所选的计算路径无关
KCL 、KVL只对电路提出了各元件相互连接时的结构约束条件。因此，对电路只要画出线图即可得到方程。
KVL适用于任何集中参数电路
KVL给一个回路中各个支路电压加上了线性约束，构成（独立回路数）个独立的常系数线性齐次代数方程

## Slide 8
例：图示电路中Ec=12V，Rc=5kΩ，Re=1 kΩ，Ic=1mA，Ib=0.02mA，
求：Uce及c点、e点的电位。
解：
KCL：Ie=Ib+Ic=0.02+1=1.02mA
KVL：RcIc+Uce+ReIe-Ec=0
Uce=5.98V
Vc=Ec-RcIc=7V (或Vc=Uce+Ve=7V)
Ve=ReIe=1.02V

## Slide 9
图论的基础知识与基本结论
结点点，支路线，
网络
图
抽象
定向图

## Slide 10
基本概念
1、连通图、非连通图
2、回路
①连通子图
②每个结点关联子图的两条支路
3、树
①不包含回路的连通子图
②包含原连通图的全部结点

## Slide 11
4、割集：连通图G的支路集
①移去该集中所有支路，G将分成两个独立的部分
②如果保留任一支路，则剩下的图仍然是连通的

## Slide 12
基本结论
1、树支数：nt = n-1
一个具有n个节点，b条支路的连通图G及G的一个树T
2、连支数：nl = b-nt = b-n+1
3、单连支回路（基本回路）， b-n+1个
4、单树支割集（基本割集），n-1个
KVL
KCL
支路的端口特性，b个 VCR
2b

## Slide 13
结点2个，支路3条，可列：
2-1=1个独立的KCL方程
3-2+1=2个独立的KVL方程
2b法
1b法
支路电流法
支路电压法

## Slide 14
AaIb=0
关联矩阵
线性无关的降阶关联矩阵A

## Slide 15
设u1、u2、u3、u4、u5为支路电压，则：
u2
+
_

## Slide 16
A
结点
支路
M
网孔
支路
Bf
基本回路
支路
Qf
基本割集
支路
（先连支后树支）
探究：以下几种矩阵的构成与用途